摘编自 http://discover.news.163.com/09/0531/09/5AKP6C51000125LI.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Mode_Gakuen_Cocoon_Tower#Design

位于日本东京新宿2008年10月竣工、现已使用的蚕茧大厦（Cocoon Tower），是一座校舍建筑，里面共有三个学校：东京时尚学校（Mode Gakuen）、东京IT数码学校（HAL Tokyo）和医护理学校（Shuto Iko）。大厦外形酷似蚕茧，采用钢架结构，以独特的造型结构吸引分解外来冲击力，从而保障自身的稳固性。蚕茧大厦的创新性外形和一流的立面设计处处体现了独特的魅力，因而赢得了Emporis年度天楼奖。

这座高达203.65米的超高校舍建筑地上有50层，地下3层。这是由日本顶级建筑大师丹下健三(Kenzo Tange)的建筑设计事务所设计的，其灵感来自“蚕茧”，不仅外形具有蚕茧的形态，其间架结构也吸收了蚕茧的诸多优点。

现代钢筋混凝土建筑对抗地震的办法大多是硬碰硬，通过加深地基、加强材料的坚固性和结构的稳固来保障大厦的安全。而蚕茧大厦却展示了一种另类思维——以柔克刚，以独特的造型结构吸引分解外来冲击力，从而保障自身的稳固性。

塔楼的地基结构很坚固，先由36根直径2.5米、长16米的桩基打入地下深处，其上铺有1米厚的基础垫层，在基础垫层上面，塔楼下的混凝土有3.8米厚。

蚕茧大厦可以容纳1万名左右的师生同时进行教学活动，里面三块矩形的教室区围绕着内核旋转120度角。从1层到50层，这些矩形教室区以曲线排列，电梯安装在内核中，“学生客厅”位于教室之间，面朝东、西南和西北三个方向，椭圆的外形缠绕在铝制幕墙内，从外面看就像一个巨大的人造蚕茧。

塔楼从3个方向被主体钢架斜格所包围，这3个主体钢架只在大厦的上部连成一体，而在下部则是分开的，三足鼎立于地基之上。这个设计独特的外壳使大厦有了很高的建筑强度，外壳包围的“内核”结构的中间部分则连接着可吸引横向晃动作用的油压减震器装置。因外力引起的晃动，大约有30%可以被这一装置所吸引，其它70%会被包括地基地内的其它建筑构件吸收。

塔楼由3面钢架结构包围处于中央位置的“内核”，主体框架是斜格钢结构，其表层还且一层与主体钢架结构没有关系的外挂护网。当外力作用于这种斜格结构使大厦产生摇摆时，从一个支点承受的冲击力会被分散到上下左右的各个支点中，整个大厦的承受的外力就分散开了，晃动也随之被吸引。这种结构不但可以提高抗震的强度，对于风力所引起的晃动也能有效吸收。

塔楼高达200多米，对于大厦顶部的人来说，一旦发生意外是不容易逃生的。为此，大厦顶部还特别设计了一个可开闭的紧急援救平台，用于直升飞机进行救援活动。这个平台平时处于关闭状态，一旦有需要，只需要7分钟就可以要打开。但平台可承受的重量不多，直升飞机不能降落在这个平台上，只能进行悬空救援。